## Slide 1: Curvas mais precisas
POR SANJAY e ARVIND SESHAN

## Slide 2: Objetivos
Aprender a aumentar a precisão das curvas
Aprender outras formas de fazer curvas pivot e spin

## Slide 3: O quão precisa é uma curva pivot?
Note que definimos a velocidade do motor para 50 ao invés de 20 da lição anterior.
Para a BMA com 50% de velocidade esse código vira o robô em 102 graus e para o DroidBot IV 98 graus.
Isso acontece por duas razões
  Leva um tempo para ler o giroscópio. Nesse tempo o robô se moveu. Esse atraso é relativamente pequeno no SPIKE Prime, mas ainda assim produz alguns graus de erro.
  Leva tempo para parar o robô, devido ao seu momentum. Isso produz ainda mais graus de erro.
Execute este código e use o Painel de Controle para ver se uma curva de 90 graus corresponde realmente a 90 graus.

## Slide 4: Melhorando a precisão da curva pivot
Como comentamos no slide anterior, usando a BMA a 50% da velocidade o robô virou 102 graus ao invés de 90. Para o DroidBot IV, ele virou 98 graus.
  Como resolvemos este problema?
  Uma solução pode ser pedir para o robô virar 12 graus a menos no caso da BMA ou 8 graus a menos no caso do DroidBot IV
  O quanto reduzir depende da velocidade da curva e do design do robô. Você precisará de um pouco de tentativa e erro para acertar isso.
O código na direita faz uma curva de 90 graus na BMA usando este método.

## Slide 5: Outra solução para curvas pivot
Outra forme de virar é usar os blocos de movimento com duração
Uma vantagem desses blocos é que eles desaceleram ao final do movimento, aumentado a precisão
Quanto as rodas viram para o bloco acima?
  A distância especificada é a média das distâncias percorridas por ambas as rodas.
  Ao final de todo mover tanque, a soma das distâncias percorridas por ambas as rodas será o dobro da especificada.
  Resposta: A roda esquerda irá rodar 360 graus e a direita 0 graus.
  Note que o movimento descrito acima irá fazer o DroidBot IV virar 90 graus para a direita.
A
E

## Slide 6: E sobre curvas spin
Abaixo a dias formas de se fazer curvar spin como dois blocos mover diferentes.
Nesse exemplo, com o Droid Bot IV, cada roda se move 180 graus, mas em direções opostas.
  Isso resulta em uma curva de 90 graus a direita.
  Nós recomendamos usar o mover tanque, já que ele suporta curvas pivot, spins e movimentos curvos.
A
E

## Slide 7: Desafio
Faça um curva pivot de 90 graus usando somente blocos mover
Você pode usar o Painel de Controle para determinar o quanto se mover para uma determinada curva. Segure uma roda com a mão e rotacione a outra até o robô atingir o alvo. Grave quantos graus a roda girou, você usaram isso em seu programa.
Para o DroidBot IV, o motor esquerdo deve rodar 360 graus para fazer uma curva de 90 graus a direita.
Lembre-se do slide anterios sobre como calcular a rotação de cada roda quando estiver usando o bloco mover abaixo.
A
E

## Slide 8: Solução do desafio
Comece configurando a porta dos seus motores
Use o modo manter posição para se assegurar que o robô fique onde terminar o seu movimento
Defina o ângulo de guinada para 0. Isso vai lhe permitir ver o quanto seu robô virou no Painel de Controle.
Mova o robô usando o modo tanque. Note que o movimento tem uma duração de 180 graus. A roda direita não se moverá, mas a esquerda vai girar 360 graus. Isso é para o Droid Bot IV.
Após executar este código, verifique seu ângulo real de curva usando o Painel de Controle. Ele deve ser próximo de 90 graus.

## Slide 9: CRéditos
Essa lição foi criada por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
Mais em www.primelessons.org
Traduzido para o português por Lucas Colonna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.