## Slide 1: Introdução ao sensor de força
Por SANJAY e ARVIND SESHAN

## Slide 2: Objetivos
Aprender a usar o Sensor de Força
Aprender a usar o bloco “Espere até que”

## Slide 3: O que é o sensor de força?
O Sensor de Força tem dois principais modos
  Sentir toques
  Mensurar força
Você pode medir a Força em porcentagem ou em Newtons

## Slide 4: Como você programa com o sensor de força
Os três modos são:
  Pressionado – até um pressionar suave é detectado
  Pressionado com força – Requer pressionar o sensor por volta de 60% para dentro
  Solto – segure o sensor para dentro e depois qualquer liberação será detectada.

## Slide 5: Desafio I: Mova-se até ser pressionado
Programe seu robô para que se mova em linha reta até você pressionar o sensor com a mão.
Tente usar os modos Pressionado e Pressionado com força
Você irá usar o bloco Espere até que neste desafio.
Passos básicos:
  Defina os motores de movimento para o seu robô( A e E para o Droid Bot IV e para a BMA)
  Defina a % de velocidade para seu robô.
  Comece a se mover em linha reta.
  Use o bloco Espere até que para detectar quando o Sensor de Força for pressionado.
  Pare de se mover

## Slide 6: Desafio 1: solução
Nas lições anteriores, você aprendeu a configurar o seu robô. O primeiro conjunto de blocos define os motores de movimentação, para mais detalhes veja a lição configurando o seu robô.
Configura o robô
Começa a se mover
Espera até que o Sensor de Força seja pressionado.

## Slide 7: CRéditos
Essa lição foi criada por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
Mais lições em www.primelessons.org
Traduzido para o português por Lucas Colonna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.