## Slide 1: CURvas com gisroscópio
Por SANJAY e ARVIND SESHAN

## Slide 2: Objetivos
Aprender a usar o sensor giroscópio integrado.
Aprender a usar o bloco “espere até” com sensores.

## Slide 3: Blocos que você irá precisar nessa lição.
Blocos de leitura de sensores (valor/frases)- números e textos podem ser colocados em slots ovais. Eles podem ler o valor de sensores ou recuperar um valor salvo em uma variável.
Blocos de lógica – trazem um valor verdadeiro ou falso e podem ser colocados em encaixes hexagonais.
Espere até que - assim como o Espere por Segundos, esse bloco pausa a execução do programa por algum tempo. Nesse caso o programa espera até que a condição lógica se torne verdadeira.

## Slide 4: Orientação do robô: Guinada, arfagem e rotação
A guinada corresponde a mover o bloco para a direita e para esquerda
Arfagem é o movimento para cima e para baixo do bloco.
Rotação corresponde a virar o bloco para os lados.
Assim como os eixos coordenados x,y,z são usados para descrever a posição do robô, guinada, arfagem e rotação são termos usados para descrever a orientação do robô.
Guinada corresponde a rotação ao longo do eixo Z, arfagem ao longo do eixo Y e rotação ao longo do eixo X.
O giroscópio integrado pode medir a orientação do robô.

## Slide 5: Usando o giroscópio para virar
O giroscópio pode ser programado para medir a guinada, arfagem e rotação do Hub.
Esse valores permitem dizer se o robô virou ao longo do eixo x, y ou z.
Nessa lição iremos focar na guinada, que pode ser usada para determinar se o robô virou para a esquerda ou direita.
Para arfagem e rotação o robô usa a gravidade para determinar o valor 0. No chão plano a leitura é 0 arfagem e 0 rotação.
Para a guinada o robô não tem uma bussóla para dizer a ele onde é o norte ou sul. Portanto você deve dizer ao robô o que considerar 0. Isso é feito com o bloco “Definir o ângulo de guinada como 0”.
  Note que o sentido horário corresponde a uma medida positiva de guinada.

## Slide 6: Desafio 1
Escreva um programa que vire 90 graus para a direita.
Passos básicos
  Faça o seu robô começar a se mover lentamente para a direita movendo somente uma roda.
    Use uma potência baixa aqui para melhorar a precisão da curva
  Defina o ângulo de guinada para 0
  Espere até que o valor da guinada atinja o desejado
  Pare de se mover

## Slide 7: Solução do Desafio 1

## Slide 8: Virando a direita vs. virando a esquerda
Para mudar a direção de curva, você deve:
  Mudar a roda que esta se movendo
  O ângulo final deve ser -90 ao invés de 90 graus
  A comparação deve ser “<“ ao invés de “>” uma vez que o ângulo esta diminuindo ao invés de aumentar.
Curva a direita
Curva a esquerda

## Slide 9: Você pode fazer dois tipos de curva
Curva pivot de 180 graus
Curva “spin” de 180 graus
Note a posição final do robô em ambos os casos após a curva de 180 graus.
Na curva “Spin” o robô se move muito menos. Assim a curva “Spin” é boa para lugares apertados. Ela também tende a ser um pouco mais rápida, porém um pouco menos precisa.
Então quando precisar fazer curvas, você deve decidir qual funcionará melhor para sua aplicação.
A
E
Início
Posição final
Motor A e E se movem
A
E
Motor A se move
Início
Posição final
A
E
A
E

## Slide 10: Como fazer curvas pivot e spin
Valores mover tanque |  |  | 
vel, 0 | 0, vel | vel, -vel | -vel, vel
Curva pivot a direita | Curva pivot a esquerda | Curva spin a direita | Curva spin a esquerda
Mude a % de velocidades aqui
A
E
A
E
A
E
A
E
Bloco mover tanque
vel = velocidade

## Slide 11: Desafios de curva
Desafio 2
Seu robô é um jogador de baseball que deve correr para segunda base, dar meia volta, e voltar a primeira.
Vá para frente. Vire 180 graus e volte para o mesmo ponto.
A
E
Desafio 1
Seu robô é um jogador de baseball que deve correr pelas 4 bases e voltar para o ponto de inicio.
Você pode programar seu robô para ir para frente e depois virar a esquerda?
Use uma caixa quadrada ou fita
Posição de início e término
Primeira base
A
E
Segunda base

## Slide 12: Solução dos desafios
Desafio 2
Você provavelmente usou uma curva spin já que ela é melhor para lugares mais apertados e te aproxima do ponto de saída.
Desafio 1
Você provavelmente usou uma combinação de mover com direção e curvas pivot para dar a volta na caixa.

## Slide 13: CRéditos
Criado por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
Mais em www.primelessons.org
Traduzido para o português por Lucas Colonna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.