## Slide 1: Seguidor de Linha PID
por SANJAY e ARVIND SESHAN

## Slide 2: objetivos
Aprender as limitações do controle proporcional.
Aprender o que significa PID
Aprender a programar e ajustar o PID

## Slide 3: Quando o seguidor poroporcional tem problemas?
O que um humano faria?
Na linha  seguir reto
No branco  virar a esquerda
Cruzando a linha  virar a direita
No branco  virar a esquerda
Se afastando mais da linha  virar ainda mais
O que o controle proporcional faz?
Na linha  seguir reto
No branco  virar a esquerda
Cruzando a linha  Ir reto!
No branco  virar a esquerda
Se afastando mais da linha  vira a esquerda a mesma quantidade!
Leitura de luz = 50%
Note: the following few slides are animated. Use PowerPoint presentation mode to view them

## Slide 4: Como Podemos arrumar o controle proporcional?
O que um humano faria?
O que o controle proporcional faz?
Desviando a esquerda/na linha vai reto!
Se afastando mais da linha  virar a mesma quantidade
1.Prever qual será a próxima leitura do sensor
2. Movimentos anteriores na direção ajudaram a reduzir o erro?
Desviando a esquerda/na linha  virar a direita.
Se afastando mais da linha  virar ainda mais

## Slide 5: Integradas e derivadas
Quando a correção está funcionando bem, como ficam as leituras de erro?
  +5, -6, +4 -3…. Por exemplo, sempre próximas a zero e com valores negativos E positivos
Quando a correção não está funcionando bem, como ficam as leituras de erro?
  +5, +5, +6, +5… , por exemplo, sempre positivas OU negativas.
Como podemos detectar isso com facilidade?
  Dica: olhe a soma dos erros anteriores.
Qual é o valor ideal para a soma? O que representa uma soma onde os números são grandes?
Integral  a “soma” dos valores
1. Prever qual será a próxima leitura do sensor?
2. Movimentos anteriores na direção ajudaram a reduzir o erro?
Se as leituras são: 75, 65, 55  qual você acha que será a próxima leitura?
  E se as leituras fossem 57, 56, 55…
Que informações você usou para dar seu palpite?
Derivada  a taxa com que um valor esta variando

## Slide 6: O que é PID?
Proporcional [Erro]  O quão ruim esta a situação agora?
Integral As minhas correções anteriores ajudaram a melhorar as coisas?
Derivada Como a situação esta mudando?
Controle PID  combina os valores do erro, integral e derivada para decidir como dirigir o robô.

## Slide 7: Erro
Linhas sólidas representam o que sabemos, pontilhadas o futuro (projeção).
No tempo 20, você vê Leitura de Luz = 40 e erro = -10. (X vermelho)
Chart: Erro
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Chart: Luz refletida
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 50 | 56.7474 | 61.9856 | 65.7301 | 68.0315 | 68.9797 | 68.703 | 67.3645 | 65.155 | 62.2854 | 58.9771 | 55.4523 | 51.9244 | 48.5888 | 45.6152 | 43.1413 | 41.2677 | 40.0557 | 39.5265 | 39.6625 | 40.4108
 | 40.4108 | 41.6877 | 43.3856 | 45.3793 | 47.5346 | 49.7156 | 51.7927 | 53.649 | 55.1867 | 56.3314 | 57.035 | 57.2776 | 57.0668 | 56.4368 | 55.4442 | 54.1648 | 52.6877 | 51.1099 | 49.5303 | 48.0438 | 46.7359 | 45.6782 | 44.9248 | 44.5094 | 44.4445 | 44.721 | 45.3101 | 46.1649 | 47.2246 | 48.418 | 49.6684
Subtrair o alvo
(50)

## Slide 8: Integral
Olha a trajetória anterior do seguidor de linha
Soma o erro anterior
Como a área em baixo da curva do gráfico (integral)
  Verde = área positiva
  Vermeho = área negativa
Chart: Tempo (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
Chart: Tempo (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 18.733 | 34.4631 | 52.4947 | 71.4744 | 90.1774 | 107.5418 | 122.6968 | 134.9822 | 143.9593 | 149.4116 | 151.3359 | 149.9247 | 145.5399 | 138.6811 | 129.9488 | 120.0045 | 109.5309 | 99.1934 | 89.6042
 | 89.6042 | 81.2919 | 74.6775 | 70.0568 | 67.5913 | 67.3069 | 69.0996 | 72.7486 | 77.9354 | 84.2667 | 91.3017 | 98.5793 | 105.6461 | 112.0829 | 117.5271 | 121.692 | 124.3797 | 125.4896 | 125.0199 | 123.0637 | 119.7996 | 115.4778 | 110.4026 | 104.9121 | 99.3566 | 94.0776 | 89.3877 | 85.5526 | 82.7773 | 81.1953 | 80.8637

## Slide 9: Derivada
O quão rápido a posição esta mudando?
  Preve onde o robô vai estar no futuro imediato
  Mesma coisa que o quão rápido o erro esta variando.
Pode ser medido usando a linha tangente a curva das medidas  derivada
  Aproximada usando dois pontos próximos no gráfico.
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 11.9856 | 15.7301 | 18.0315 | 18.9797 | 18.703 | 17.3645 | 15.155 | 12.2854 | 8.9771 | 5.4523 | 1.9244 | -1.4112 | -4.3848 | -6.8587 | -8.7323 | -9.9443 | -10.4735 | -10.3375 | -9.5892
 | -9.5892 | -8.3123 | -6.6144 | -4.6207 | -2.4654 | -0.28439 | 1.7927 | 3.649 | 5.1867 | 6.3314 | 7.035 | 7.2776 | 7.0668 | 6.4368 | 5.4442 | 4.1648 | 2.6877 | 1.1099 | -0.46969 | -1.9562 | -3.2641 | -4.3218 | -5.0752 | -5.4906 | -5.5555 | -5.279 | -4.6899 | -3.8351 | -2.7754 | -1.582 | -0.33161
Tangent line
Chart: Time (sec)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Light Intensity | 0 | 6.7474 | 5.2383 | 3.7445 | 2.3014 | 0.94817 | -0.27666 | -1.3386 | -2.2095 | -2.8696 | -3.3083 | -3.5248 | -3.5279 | -3.3356 | -2.9735 | -2.4739 | -1.8736 | -1.212 | -0.52921 | 0.13603 | 0.74827
 | 0.74827 | 1.277 | 1.6978 | 1.9937 | 2.1553 | 2.181 | 2.0771 | 1.8563 | 1.5377 | 1.1447 | 0.70361 | 0.24255 | -0.21071 | -0.63007 | -0.99254 | -1.2794 | -1.4771 | -1.5778 | -1.5796 | -1.4865 | -1.3079 | -1.0576 | -0.75341 | -0.41539 | -0.064947 | 0.27655 | 0.58903 | 0.85484 | 1.0597 | 1.1934 | 1.2504

## Slide 10: Pseudocódigo
Obtenha uma nova leitura do sensor
Calcule o “erro”
Escale o erro para determinar a contribuição para a direção (Controle Proporcional)
Use o erro para atualizar a integral (soma dos erros anteriores)
Escale a integral para determinar a contribuição para a direção (Controle Integral)
Use o erro para atualizar a derivada diferença do erro anterior
Escale a derivada para determinar a contribuição para a direção (Controle Derivada)
Combine os resultados de P, I, D e guie o robô.

## Slide 11: Código - Proporcional
Esse é o mesmo do controle proporcional.
Erro = distância da linha = leitura - alvo
Correção (P_fix) = Erro Integral multiplicado pela constante de proporcionalidade(Kp) = 0.3

## Slide 12: Código - Integral
Essa secção calcula a integral. Ela soma o erro atual a uma variável que contenha a soma dos erros anteriores.
A constante de escalonamento é geralmente pequena já que o valor da Integrada pode ser grande.
Integral = soma dos erros anteriores = ultima integral + erro mais recente
Correção (I_fix) = Integral multiplicada pela constante de proporcionalidade(Ki) = 0.001

## Slide 13: Código - derivada
Essa secção calcula a derivada. Ela subtrai o erro atual do erro anterior para achar a variação de erro.
Derivada = taxa de mudança do erro= erro atual – erro anterior
Correção (D_fix) = Derivada multiplicada pela constante de proporcionalidade (Kd) = 1.0

## Slide 14: Juntando tudo
Com cada componente já escalonado podemos simplesmente soma-los.
Some os valores de “P-fix”, “I-fix” e “D-fix”. Isso calcula o valor final da correção.
No SPIKE Prime, usamos % de potência para que os motores tenham maior autonomia de movimentação.
Apply the correction the the steering of a move steering block

## Slide 15: Código completo
Isso é o que você obtem ao juntar estas partes
Esperamos que agora você entenda um pouco melhor como funciona o PID

## Slide 16: Código completo
Defina as variáveis de “last error” e integral antes de iniciar o loop para 0 porque elas serão lidas antes de terem valores escritos. Também defina os motores de movimento.

## Slide 17: Passo chave: Ajustando as constantes do PID
A forma mais comum de ajustar as constantes de PID é através de tentativa e erro.
Isso pode levar um tempo. Aqui estão algumas dicas:
  Desabilite tudo, com exceção da parte Proporcional (defina as outras constantes em 0). Ajuste a constante proporcional até o robô seguir a linha razoavelmente bem.
  Depois habilite a Integral e ajuste-a até ter uma boa performance em uma variedade de linhas.
  Finalmente, habilite a Derivada e ajuste até estar satisfeito com a performance geral.
  Quando habilitar cada segmento temos algumas sugestões de valores para começar com as constantes.
    P: 1.0 ajuste em incrementos de ±0.5 incialmente e ±0.1 para ajustes finos.
    I: 0.05: ajuste em incrementos de ±0.01 incialmente e ±0.005 para ajustes finos.
    D: 1.0 ajuste em incrementos de ±0.5 incialmente e ±0.1 para ajustes finos.

## Slide 18: Avaliando seguidores de linha
Proporcional
Usa o “P” de PID
Faz curvas proporcionais
Funciona bem em trechos retos e em linhas curvas
Bom para equipes intermediarias para avançadas  você precisa saber sobre blocos matemáticos.
PID
É melhor do que controle proporcional em linhas muito curvadas, já que o robô se adapta a curvatura.
Porém, para FLL, que tem em sua maioria linhas retas, controle proporcional pode já ser o suficiente.

## Slide 19: CRéDIToS
Essa lição foi criada por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
Mais lições em www.primelessons.org
Traduzido para o português por Lucas Colonna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.