## Slide 1: ДАТЧИК СИЛЫ
By the Makers of EV3Lessons
By Arvind Seshan

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, как использовать датчик силы.
Узнаем, как использовать функцию ожидания.

## Slide 3: Что такое датчик силы?
Датчик силы выполняет два основных типа измерений:
  Простые прикосновения.
  Измерение силы.
Вы можете измерить Силу в процентах или Ньютонах.
is_pressed()
get_force_newton()
get_force_percentage()

## Slide 4: Как МЫ программируем с помощью датчика силы
Так же как и моторы, датчик силы должен быть инициализирован перед использованием
force = ForceSensor('F')
Есть два режима работы датчика силы.
Это два режима:
  Нажат – обнаруживается даже легкое нажатие.
  Отпущен – нажмите на датчик и отпустите.
force.wait_until_pressed()
force.wait_until_released()
Имя датчика
Порт

## Slide 5: Задача 1: двигаться до нажатия ДАТЧИКА СИЛЫ
Запрограммируем робота, чтобы он двигался, пока вы не нажмете датчик.
Используем функцию wait_until_pressed() в нашей задаче.
force.wait_until_pressed()
Основные шаги :
  Установим движение моторов для робота (A и E для роботов Droid Bot IV и ППП)
  Установим действие при остановке.
  Установим % скорости для робота.
  Инициализируем датчик силы.
  Начнем двигаться прямо.
  Используем функцию wait_until_pressed() чтобы определить, когда датчик силы будет нажат.
  Остановим движение.

## Slide 6: Задача 1: Решение
motor_pair = MotorPair('A', 'E')
motor_pair.set_stop_action('brake’)
motor_pair.set_default_speed(30)
force = ForceSensor('F')
motor_pair.start()
force.wait_until_pressed()
motor_pair.stop()
На предыдущих уроках Мы изучили, как настроить робота.
Первые 3 строки устанавливают моторы для движения, действие при остановке и скорость по умолчанию.
Настройка робота
Начало движения
Ожидание нажатия Датчика Силы
Остановка движения

## Slide 7: CREDITS
This lesson was created by Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.