## Slide 1: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ
By the Makers of EV3Lessons
By sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, как создавать пропорциональное движение по линии.
Узнаем, как вычислить ошибку и исправление.
Узнаем, как использовать математические блоки и блоки переменных.

## Slide 3: НАСКОЛЬКО далеко робот от линии?
В режиме чтения отраженного света датчика цвета показывает, насколько «темная» измеренная область.
Откалиброванные значения должны колебаться от 100 (на только белом) к 0 (на только черном).
Область измеренная датчиком цвета:
Линия
Значение = 100
Значение = 0
Значение = 50
Значение = 25
Значение = 75

## Slide 4: ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ
Ошибки вычисления  как далеко робот от цели.
  Роботы следуют за краем линии  цель должна быть значением датчика 50.
  Ошибка должна показать, как далеко значение датчика от 50.
Создание исправления  заставьте робот принять меры, которые пропорциональны ошибке. Вы должны умножить ошибку на коэффициент масштабирования, чтобы определить исправление.
  Чтобы следовать за линией, робот должен повернуться к краю линии.
  Робот должен повернуться более резко, если это далеко от линии.
  Как сделать это: Вы должны скорректировать вывод в блоке движения.

## Slide 5: Как Сделать Пропорциональное движение по Линии?
Псевдокод:
Вычислите ошибку = Расстояние от линии = (Значение датчика цвета - Целевое значение)
Измерив ошибку определите объем исправления. Скорректируйте свой коэффициент масштабирования, чтобы робот следовал за линией более точно.
Используйте значение Исправления (вычисленное в Шаге 2), чтобы скорректировать движение робота по линии.

## Slide 6: ЗАДАЧА
Вычисляем ошибку | 
Расстояние от линии = (Значение датчика цвета - Целевое значение) | 
Вычисляем исправление | 
Измерьте ошибку, определите объем исправления. Используйте это, чтобы скорректировать входную мощность в блоке движения. | 
Применяем исправление | 
Используйте исправление для управления каждым мотором. | 
ошибка

## Slide 7: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ
Часть 1: Вычислите ошибку
Наша цель состоит в том, чтобы остаться у края линии (датчик цвета = 50)
Часть 2: Примените исправление.
Ошибка в части 1 умножена на Константу Пропорциональности (0.3). Это будет отличаться для каждого робота/задания. См. слайд 8, чтобы изучить, как настроить это число.

## Slide 8: Ключевой шаг: настройка константы
Примечание: 0.3, значение, характерно для нашего робота – Вы должны настроить это значение для себя.
Эту константу называют Пропорциональной Константой, или Постоянной Пропорциональности.
Наиболее распространенным способом настроить Вашу константу является метод проб и ошибок.
Это может занять время. Вот некоторые подсказки :
  Начните со значения константы равное 1.0 и изменяем на ±0.5 от первоначального значения.
  Используйте значение для более плавного управления.
  Используйте значения ±0.1 для точной настройки.

## Slide 9: CREDITS
This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.