## Slide 1: УСКОРЕНИЕ
By Sanjay and Arvind Seshan

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, что означает ускорение.
Узнаем, как и когда использовать ускорение.
Узнаем, как использовать Блок Таймера.

## Slide 3: ПОЧЕМУ УСКОРЕНИЕ?
Ускорение очень полезно когда управляешь быстрыми программами.
Скорость со временем постоянно увеличивается линейным способом.
Обычно, если робот запускается с высокой скоростью, то возможен маленький толчок в начале. Толчок может изменить положение робота.
При ускорении - медленный запуск, и скорость увеличивается со временем (график справа).
Chart: Ускорение

## Slide 4: Новый инструмент: блок таймера
Блок таймера используется, чтобы посчитать время.
Блок таймера находится на палитре датчиков.
Доступен 1 таймер, Вы можете использовать блок сброса таймера, чтобы обнулить таймер в 0 секунд.
Вы можете использовать блок, чтобы считать значение времени.
Если Вы – команда FIRST LEGO League, Вы можете использовать таймеры, чтобы отслеживать время или для код ускорения на этом уроке.

## Slide 5: УСКОРЕНИЕ ЗА 4 простых шага
1. Сбросьте таймер.
2. В цикле считайте, сколько секунд прошло и умножьте скорость на 20. Эти 20 – темп ускорения и измеряется в скорость/секунды.
3. В цикле возьмите результат умножения и используйте его в блоке движения.
4. Повторите Цикл в течение 5 секунд (продолжительность).
Обратите внимание, что конечная скорость будет: конечная скорость = продолжительность * темп, которая должна быть меньше или равна 100.

## Slide 6: Код ускорения
Сбрасываем таймер
Настраиваем моторы
Ускоряемся в течение 5 секунд

## Slide 7: ускорение: ЗАДАЧА
Шаг 1: Вы можете теперь сделать программу для ускорения, которая берет 2 исходных данных (общая продолжительность ускорения и на сколько вы хотите ускориться в секунду)? Создайте Мой Блок.
Шаг 2: Ускорьте своего робот, затем двигайтесь до черной линии.

## Slide 8: Создаём мой блок
Переходите к созданию Моих блоков.
Добавьте 2 входных данных: один - продолжительность ускорения и второй - на сколько Вы хотите ускориться (темп).
Темп ускорения
Время ускорения

## Slide 9: ОПРЕДЕЛЯЕМ МОЙ БЛОК
Перетяните области «продолжительность» и «темп» в нужные места.

## Slide 10: РЕШЕНИЕ
Эта программа ускоряет в течение 2 секунд к 40%-й скорости и перемещает, до тех пор пока датчик цвета не увидит черную линию.

## Slide 11: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Думайте о том, для чего еще Вы могли использовать блок таймера.
Создайте программу для замедления по аналогии с программой для ускорения.

## Slide 12: CREDITS
This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.