## Slide 1: Операторы «ЕСЛИ-ТО»
By Arvind Seshan
By the Creators of EV3Lessons

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, как научить Вашего робота делать выбор.
Узнаем, как использовать операторы «Если-То».

## Slide 3: Операторы «если-то»
Задавание вопроса роботом и выполнение действий на основе ответа.
Пример:
  Робот видит линию? Или нет?
  Робот около стены? Или нет?
Это похоже на ответ «да» или «нет».
Оператор if проверяет выполнение условия. Если на выходе «истина», то код после отступа будет запущен.
if expression:
#Code
Вы можете добавить оператор else и код после него будет выполняться если условие «ложно».
if expression:
#Code
else:
#Code 2

## Slide 4: Операторы ELIF
В последнем примере условие без исходных данных. Код будет выполняться если на выходе «ложь».
Оператор elif может использоваться, чтобы проверить другое условие, учитывая что предыдущее условие возвратило «ложь». elif обозначает“else if”.
if expression:
#Code
elif expression2:
#Code 2
Код 2 будет выполнен, если выражение возвратит «ложь» и выражение 2 «истину».
Вы можете использовать несколько операторов if и elif подряд, но только один оператор else.
if expression:
#Code
elif expression2:
#Code 2
elif expression3:
#Code 3
else:
#Code 4

## Slide 5: ЗАДАЧА: СЧАСТЛИВЫЙ ИЛИ ПЕЧАЛЬНЫЙ?
Напишите программу, которая изменяет изображение на дисплее если Датчик Силы нажат или не нажат.
Если нажат, Ваш SPIKE Prime счастлив. Покажите улыбающееся лицо на светодиодном дисплее.
Если не нажат, SPIKE Prime печальный. Покажите печальное лицо.
Вы должны будете использовать функции Подсветки, Цикл и операторы «Если-То».

## Slide 6: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
force = ForceSensor('F')
while True:
if (force.is_pressed()):
hub.light_matrix.show_image('HAPPY')
else:
hub.light_matrix.show_image('SAD')
Когда Датчик Силы нажат на дисплее показывают улыбающееся лицо
Когда Датчик Силы отпущен на дисплее показывают грустное лицо
Запуск бесконечного цикла
Инициализация датчика силы

## Slide 7: CREDITS
This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.