## Slide 1: Функции ПОДСВЕТКИ
By the Makers of EV3Lessons
By Arvind Seshan

## Slide 2: ЦЕЛЬ УРОКА
Узнаем, как управлять светодиодными индикаторами на Хабе.
Узнаем, как включить подсветку Датчика Расстояния.
Узнаем, как показать значения датчиков на светодиодном дисплее.

## Slide 3: управление светодиодными дисплеем на Хабе
Вы можете показать определенное изображение на светодиодном дисплее.
hub.light_matrix.show_image(image, brightness=100)
Список изображений, которые Вы можете показать есть в Базе знаний.
Вы можете также установить яркость определенных пикселей.
hub.light_matrix.set_pixel(x, y, brightness=100)
Вы можете написать текст на светодиодном дисплее (с помощью прокрутки).
hub.light_matrix.write(text)
Наконец, Вы можете выключить все пиксели.
hub.light_matrix.off()

## Slide 4: Управление подсветкой датчика расстояния
Чтобы использовать Датчик Расстояния, он должен быть инициализирован.
distance = DistanceSensor('C')
Вы можете осветить все сегменты на датчике Расстояния (есть 4 отдельных сегмента).
light_up_all(brightness=100)
Вы можете также установить яркость каждого из этих четырех сегментов отдельно.
light_up(right_top, left_top, right_bottom, left_bottom)

## Slide 5: Управление подсветкой центральной кнопки
Вы можете включить подсветку и выбрать цвет.
hub.status_light.on(color='white')
Белый цвет по умолчанию. Возможны следующие значения.
"azure","black","blue","cyan","green","orange","pink","red","violet","yellow","white"
Вы можете отключить подсветку.
hub.status_light.off()

## Slide 6: ЗАДАЧА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ
Напишите «Hello World» на светодиодном дисплее.
Покажите Улыбающейся Смайлик в течение 4 секунд.
Включите подсветку левого глаза Датчика Расстояния.
Измените цвет центральной кнопки Хаба.
Hello World прокрутится на дисплее
На дисплее появится смайлик
Включится подсветка левого глаза Датчика Расстояния
Центральная кнопка станет фиолетовой
distance = DistanceSensor('C')
hub.light_matrix.write('Hello World')
hub.light_matrix.show_image('HAPPY')
distance.light_up(0, 100, 0, 100)
hub.status_light.on('violet')
Инициализация Датчика Расстояния

## Slide 7: ЗАДАЧА: ПОКАЗ ЗНАЧЕНИЙ ДАТЧИКА
С какой силой нажимают на Датчик Силы?
Создайте программу в цикле, которая позволяет выводить на светодиодный дисплей с какой силой Вы нажимаете на Датчик Силы.
Покажите результаты в Ньютонах (0-10).
Эта программа показывает значение Датчика Силы на светодиодном дисплее
Значение Датчика Силы выводится на дисплей
force = ForceSensor('F')
while True:
hub.light_matrix.write(force.get_force_newton())
Инициализация датчика силы
Повторение с циклом while
hub.light_matrix.write('Hello')
force.get_force_newton()

## Slide 8: CREDITS
This lesson was created by Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
More lessons are available at www.primelessons.org
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.