## Slide 1: Draaien met de kantelsensor
door SANJAY & ARVIND SESHAN

## Slide 2: Lesdoelen
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Leer te draaien met de ingebouwde kantelsensor (gyro sensor).
Leer het wacht-blok met sensoren te gebruiken.

## Slide 3: BLOKKEN DIE in deze les behandeld worden
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Sensor-blokken (hoekig en rond) - cijfers en tekst kunnen in ovale sleuven worden geplaatst. Ze lezen de waarden of halen de waarde op uit een variabele.
Bedieners-blokken - hebben maar twee mogelijke waarden waar en onwaar (Boolean). En kunnen in hexagonale sleuven worden geplaatst, zie het wachtblok rechts.
Wacht-blok - Net als het wacht-blok voor seconden, zorgt dit blok ervoor dat het programma de uitvoering enige tijd onderbreekt. In dit geval wacht het programma totdat de voorwaarde in het Bedieners-blok waar is.

## Slide 4: Robot oriëntatie: ‘YAW’, ‘PITCH’ en ‘ROLL’
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
‘Yaw’ is het naar links of naar rechts draaien van de hub.
‘Pitch’ is het op en neer draaien van de hub.
‘Roll’ is het naar de zijkanten heen en weer draaien van de hub.
Net zoals x-, y- en z-coördinaten de positie van een robot beschrijven, zijn ‘yaw’, ‘pitch’ en ‘roll’ termen die worden gebruikt om de oriëntatie te beschrijven.
‘Yaw’ is de rotatie om de z-as, ‘Pitch’ rond de y-as en ‘Roll’ draait om de x-as.
De ingebouwde gyrosensor (kantelsensor) meet de oriëntatie van de robot.

## Slide 5: Gyrosensor gebruiken om te draaien
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
De gyrosensor kan worden geprogrammeerd om de ‘yaw’, ‘pitch' en ‘roll' van de hub te meten.
Deze waarden kunnen worden gebruikt om te zien of de robot om de x-, y- of z-as is gedraaid
In deze les concentreren we ons op ‘Yaw die kan worden gebruikt om vast te stellen of de robot naar links of naar rechts is gedraaid
Voor ‘Pitch’ en ‘Roll’ gebruikt de robot zwaartekracht om te bepalen wat de nulwaarde is. Plat op de grond is 0 ‘Pitch’ en 0 ‘Roll’.
Voor ‘Yaw’ heeft de robot geen kompas voor wat het noorden of het zuiden is. Daarom moet de robot verteld worden wat het nul punt is. Dit wordt gedaan met het blok ‘Yaw-hoek op 0 zetten’.
  Opmerking: met de klok mee is positief bij ‘Yaw’-meting.

## Slide 6: uitdaging I
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Schrijf een programma waarbij de robot 90 graden naar rechts draait
Basisstappen:
  Laat je robot langzaam naar rechts draaien door gewoon de motor van het linkerwiel in te schakelen
      Gebruik hier lage snelheden om de bocht nauwkeuriger te laten lopen.
  Reset de hoek van de gyrosensor naar 0
  Wacht tot de gyrosensor bij de ‘yaw’ de gewenste graden heeft bereikt
  Stop met bewegen

## Slide 7: uitdaging 1: oplossing
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)

## Slide 8: naar rechts en naar links draaien
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Om de draairichting te veranderen, moet je:
  Wijzig welk wiel moet draaien.
  De uiteindelijke hoek moet -90 graden zijn in plaats van 90 graden..
  De vergelijking moet ‘<‘ i.p.v. ’>’ zijn, aangezien de hoek kleiner wordt in plaats van groter
Naar rechts draaien
Naar links draaien

## Slide 9: Er zijn twee soorten bochten
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
180 graden draaien op 1 wiel
180 draaien om zijn as
Zie waar de robot op beide foto's eindigt na een draai van 180 graden.
In de ‘180 graden draaien om de as’ beweegt de robot veel minder en dat maakt deze draai geweldig voor krappe posities. Ook zijn deze draaibeurten meestal iets sneller, maar ook iets minder nauwkeurig.
Dus wanneer u bochten moet maken, moet u beslissen welke bocht het beste past bij de situatie!
A
E
Start Positie
Eind Positie
Motoren
A en E bewegen
A
E
Motor
A beweegt
Start Positie
Eind Positie
A
E
A
E

## Slide 10: draai maken op 1 wiel of om de as
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Bewegen met ‘tankwaarden’ |  |  | 
Snelheid, 0 | 0, snelheid | Snelheid, -Snelheid | -Snelheid, snelheid
Draaien naar rechts, rechterwiel staat stil | Draaien naar links, linkerwiel staat stil | Draaien naar rechts om de as | Draaien naar links om de as
Verander % snelheid
A
E
A
E
A
E
A
E
Beweeg Tank Blok

## Slide 11: Draai uitdagingen
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Uitdaging 2
De robot-honkbalspeler moet naar het tweede honk rijden, zich omdraaien en snel terug naar het eerste honk.
Ga rechtdoor, draai 180 graden en keer dan terug naar dezelfde plek,
Gebruik tape of twee kleine doosjes of bijvoorbeeld gummen.
A
E
Uitdaging 1
De robot is een honkbalspeler die via alle honken terug naar de thuisplaat moet rijden.
Kun je de robot programmeren om vooruit te laten rijden en dan naar links te laten draaien?
Gebruik een vierkante doos, vel papier of tape.
Start en
eind positie
Eerste
honk
A
E
Tweede
honk

## Slide 12: Uitdaging Oplossingen
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
Uitdaging 2
Waarschijnlijk heb je een draaibeweging gebruikt omdat dit beter is voor strakkere bochten en om dichter bij het startpunt te komen!
Uitdaging 1
Waarschijnlijk heb je een combinatie gebruikt van de bewegingsbesturing om rechtdoor te gaan en draaibewegingen om zo rond de doos te rijden.

## Slide 13: CREDITS
Copyright © 2020 SPIKE Prime Lessons (primelessons.org) CC-BY-NC-SA. (Last edit: 1/9/2020)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Deze les is gecreëerd door Sanjay Seshan en Arvind Seshan voor SPIKE Prime Lessons.
Deze lessen zijn door Roel van der Linden (Bouwgabbers.nl) vertaald in het Nederlands.
Meer lessen zijn beschikbaar op: www.primelessons.org.